## Slide 1
למתחילים
ערך וכתב: עומר מייסטר
עדכון אחרון: 7/5/2020
*הגופן נקרא assistant light

## Slide 2
הנושאים:
מאפיינים בסיסיים של junos
ממשק המשתמש
J-Web
Unit, family, l3vlan
הגדרת dhcp
ניתובים סטטיים, דינאמיים, routing policy ו-import/export
חוקים ב firewall
Routing instances & Pe Commands
Show log jsrpd ממשקים שנפלו לאחרונה
Show interface ge-X/X/X | match flap

## Slide 3
מאפיינים בסיסיים בjunos
1
מערכת היררכית – גם בios וגם בjunos יש היררכיה להגדרות. כלומר כמו שבסיסקו בשביל להגדיר את מאפייני בריכת הdhcp צריך קודם להיכנס אל ip dhcp pool myPool גם בג'וניפר כל הגדרה נמצאת בסדר ההיררכי שלה רק שכאן הסדר הרבה יותר מוקפד ומאורגן. המערכת בעצם מחולקת לכמה איזורים כאשר בכל איזור יש תת איזורים/אובייקטים ורק שם מגדירים את התכונות. כך למשל אם בסיסקו על מנת ליצור בריכת dhcp פשוט נכתוב ip dhcp pool poolName
בjunos צריך ללכת אל system services dhcp pool x.x.x.x/xx . כלומר ההגדרה נמצאת בsystem ואז services ואז dhcp ואז יוצרים את הpool. (בחלק מהדגמים ניתן לתת שם לpool ובחלק לא)
Candidate Configuration - בניגוד לסיסקו, שם כל הגדרה שנעשית בconf t מבוצעת מייד, בג'וניפר כל ההגדרות שנעשות בconfigure נשמרות רק לאחר ביצוע פקודת הcommit. הדבר טוב מכיוון שזה מונע איבוד ניהול או ביצוע פעולה לא רצוי בגלל טעות קטנה אבל בעייתי כי אם שמרנו הגדרות שגרמו לאיבוד ניהול, אתחול לא יעזור
(לכן נשתמש קודם ב( commit confirmed לכן אין דבר כזה startup config בג'וניפר. יש candidate ויש .running הדבר המיוחד בcandidate config הוא שאם נכנסנו למצב הגדרות ע"י הפקודה configure ויצאנו ממנו ללא commit, ההגדרות עם השינויים עדיין נשארות בconfigure mode אבל לא מבוצעות (כי לא עשינו commit)
לעומת זאת, בconfigure private/exclusive הcandidate config ימחקו ברגע שנצא מconfigure mode.
הפרדה לתהליכים ואחידות – junos מבוססת על מהדורה של Unix (הבסיס של לינוקס) שנקראת FreeBSD. כתוצאה מכך מספר קונספטים וקיצורי מקשים שמוכרים מלינוקס יהיו זהים בjunos. בנוסף כל תהליך רץ במסגרת נפרדת של זיכרון ram על מנת למנוע קריסה בגלל שגיאה בתהליך, ואפשרות לאתחל תהליכים באופן פרטני. בנוסף לכך, בניגוד לios שם יש מהדורות שונות בעבור סוגים שונים של מתגים/נתבים. בjunos משתמשים באותה המערכת בעבור כל הציודים. מן הסתם שכמות הפיצ'רים הקיימים הינם בהתאם לסוג הציוד.
פקודות show ו- show conf – בניגוד לios, לפקודת show יש שתי משמעויות. Show רגיל וshow conf (כאשר מתוך מצב configure, show יתן לנו show conf ו- run show יתן לנו show רגיל). Show רגיל יתן מידע דינמי על אופן הפעולה של ממשק, כמות שגיאות, טבלת הניתוב וכו' ואילו show conf יראה לנו את ההגדרות כמו show run בסיסקו. לחלק מפקודות הshow הרגילות אין מקבילות בshow conf ולהפך.

## Slide 4
מאפיינים בסיסיים בjunos
1
Native vlan– בניגוד לסיסקו, אין native vlan כברירת מחדל, אם נרצה להגדיר native נוכל לעשות זאת ע"י הפקודה הרלוונטית. הvlanים השמורים שלא ניתן להשתמש בהם הם 3968 ומעלה. את כל השאר ניתן להגדיר.
EIGRP – נתבי junos לא תומכים בeigrp למרות שהפרוטוקול מופץ כסטנדרט פתוח מאז 2013.
HSRP/GLBP – נתבי junos לא תומכים בפרוטוקולי הhot standby האלה מכיוון שהם שייכים לסיסקו. משתמשים במקומם בvrrp (יש גם pseudo wire redundancy שזה תכונה עם פעולה דומה ששייכת לjuniper)

## Slide 5
Routing engine & packet forwarding engine
1
בjunos קיימת הפרדה מבנית במערכת בכך שיש שני רכיבים שונים שעושים פעולות שונות בעיבוד המידע והפקטות.
החלוקה היא לrouting engine (re) שמהווה את המוח של המכשיר ול packet forwarding engine (pfe) שמהווה את הידיים של המכשיר. בין שני החלקים יש גשר פנימי (internal link) שלא ניתן להגדרה ובדרך כלל נקרא ממשק fxp/em וכו'. היתרונות של ההפרדה הם טיפול מהיר יותר במידע ומניעת הסיכוי שכשל באחד מהם יגרום לכשל כללי בנתב.
יתרון של עבודה בצורה זו הוא אפשרות לביצוע in service software upgrade שזה בעצם שדרוג גרסה (מתבצע בre) תוך כדי שהנתב פועל ללא השפעה על הביצועים, ו- graceful re switchover שזה מעבר לשימוש בre אחר (בנתבים גדולים כמו m7i למשל יש שני re ויותר.
Routing engine– מכיל את הגדרות המערכת, את הjweb/cli ,טבלת הגישור (layer 2) bridging table, את טבלת הניתוב (routing table) שהופכת ל forwarding table. זוהי טבלה שמכילה רק את הניתובים הפעילים של הנתב.
אחרי על ניהול exception traffic שזוהי תעבורה שמיועדת לנתב עצמו (ניהול בtelnet/ssh), פקטות ip עם אופציות, פקטות icmp (פינג למשל)
Packet forwarding engine– אחרי על טיפול בפקטות ע"פ הforwarding table שמתקבלת מהre. אחראי על יישום stateless firewall filters, shapers, policers. מטפל רק בtransit traffic שזוהי תעבורה שהנתב יכול לנתב בהסתמך רק על טבלת הניתוב/גישור.

## Slide 6
Routing engine & packet forwarding engine
מה משנה לנו כאן
1
רוב המידע על הre והpfe הינו תיאורטי ולא משנה בשימוש או troubleshooting יום יומי. עם זאת, חשוב להכירו ולדעת שבהתאם להפרדה המבנית, כך ישנן פקודות מסוימות שמתייחסות רק לחלק המבני המסויים בנתב כגון
Show chassis forwarding או show pfe fpc שקשורות רק לpfe. כמו כן , הדבר עוזר לנו להתמצא בפלט של הפקודה
Show chassis environment
בתרשים אפשר לראות איך טבלת הניתוב הופכת לטבלת ההפצה שמועתקת את הpfe דרך הinternal link. אפשר לראות שהjunos עצמו נמצא בre ואילו הpfe מטפל רק בניתוב פקטות.

## Slide 7
ממשק המשתמש של junos
2
ניווט – כפי שכבר צוין בחלק 1. ישנה הקפדה גדולה על חלוקה להיררכיה של פקודות ותפקידים. הפקודות הבאות מאפשרות את הניווט בה.
Configure – מעביר אותנו מoperational mode (מאפשר הרצת פקודות show) למצב הגדרות. (יורחב בהמשך)
Edit – מאפשר מעבר בתוך היררכיית ההגדרות. אם ההגדרה לא קיימת, היא תיווצר
Run– מאפשר הרצת פקודת show רגילה מתוך מצב configure.
Container statement – הגדרה שמכילה בתוכה את הפרטים של ההגדרה. כמו "נושא" בתוך ההגדרות
Leaf statement – הגדרה שמכילה בתוכה את הפרטים הרלוונטיים בנושא, אותה עורכים בפועל.
ממשקים פנימיים – בניגוד לסיסקו, בjuniper נתקל במספר ממשקים שהם לכאורה חסרי תועלת והם בעצם ממשקים פנימיים של המערכת שלמרות זאת יוצגו לנו ע"י show interfaces terse/brief.
em/fxp – משמשים את החיבור הלוגי בין הrouting engine ל packet forwarding engine
tap/pime/ipip – ממשקים פנימיים שלא ניתנים להגדרה.
lo.16383/4/5 – ממשקים לתעבורה פנימית של הנתב או ממשקים שמחזיקים את כתובת הloopback ברירת המחדל שהיא 127.0.0.1
מידע על כל שאר הממשקים הקיימים בjuniper נמצא בקישור
https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/topic-map/router-interfaces-overview.html#id-interface-naming-overview

## Slide 8
התמצאות בממשק - המשך
2
מבנה הממשק–ממשק לדוגמה בjuniper ברוב הפעמים יראה בתצורה tt-s/c/p.u . למשל ge-0/0/1.0 .
Tt – media type. בעצם סוג הממשק. הסבר על סוגי הממשקים נמצא בקישור בדף הקודם.
S – slot. מתייחס לחריץ הרחבה (או חלק מובנה בנתב בדגמים הזולים יותר) שאפשר לשים בו מודול כמו בסיסקו. במצבים של cluster (שרשור נתבים ליחידה לוגית אחת) יתייחס לחלק בcluster. נקרא במערכת השם pic או fpc (קיימת משמעות שונה לכל אחד אבל לא קריטי לדעת לעומק. נקרא בעבר pim). אפשר לנטר אותו ברמת הchassis.
Pic לדוגמה הוא למשל כרטיס הרחבה שמאפשר לנו להוסיף עוד פורטים אופטיים לנתב.
C – card. מתייחס לחלק הספציפי באותו כרטיס שקיים בslot. p – port. מתייחס לפורט הספציפי. החיבור הפיזי שבכרטיס
U – unit. קשור רק לממשק הלוגי ולא הפיזי. מציין את ההגדרות הלוגיות של הפורט.
Request – ישנן מספר פקודות שמתחילות בrequest ואותם מריצים מהoperational mode. הפקודה קשורה לעצירה או הפעלה מחדש של הנתב או תהליכים בנתב, מעבר בין תהליך ראשי לגיבוי, הצגת הודעות ומידע מערכת שלא זמין בshow.
Operational Mode – מקביל לprivilaged mode של סיסקו. מריצים בו בעיקר פקודות show ו- request (וקביעת התאריך שגם נעשית ממצב זה). אם הפקודה היא לא request לא ניתן לשנות מאפייני מערכת, בניגוד לסיסקו שם למשל הגדרות המודול הסלולרי נעשית מprivilaged. הסימן של מצב צפייה הוא '<'
Configuration Mode –מקביל לconfigure terminal של סיסקו. כל ההגדרות נעשות ממצב זה. ההבדל הגדול מסיסקו הוא שההגדרות הן היררכיות לכן עריכה וצפייה של ההגדרות יהיו לרוב לפי חלקים ספציפיים ולא ישירות מהרמה העליונה של ההגדרות (אף על פי שגם שיטה זו אפשרית). הסימן של מצב הגדרות הוא '#'
Shell Mode – מצב שבו עובדים ישירות על הלינוקס שמריץ את junos. אין צורך להיכנס למצב זה מלבד איפוס סיסמת root ופעולות ניטור מתקדמות. יוצאים ממצב זה אל operational על ידי הפקודה ‘cli’ . הסימן של מצב shell הוא

## Slide 9
הפקודה configure
לפקודה זו יש שלוש צורות. לרוב נעבוד עם configure private
Configure – הצורה הפשוטה. מספר משתמשים יכולים לערוך את ההגדרות במקביל.
המערכת תציג את השם של מי שעורך. כל המשתמשים עובדים על אותו candidate config. במידה וערכת את ההגדרות אבל לא עשית commit ומשתמש אחר עשה commit, גם ההגדרות שלך יעברו commit.
הcandidate config לא נמחק ביציאה מהמצב.
עקב סיכון להתנגשות עריכות ושכחה של עריכות לא גמורות, לא נשתמש במצב זה בpe, והוא גם לא מומלץ באופן כללי.
Configure exclusive – משתמש אחד נועל את הconfig mode ומשתמשים אחרים לא יכולים להכנס לconfigure עד שהמשתמש שבexclusive יצא ממנו.
משתמשים בו כאשר רוצים לבצע הגדרות ולהיות בטוחים שלא מתבצעות עריכות במקביל. ניתן בכל זאת להעיף את המשתמש העורך (אם ההרשאות מתאימות) באמצעות request system logout.
לא ניתן להכנס לexclusive כאשר משתמשים אחרים נמצאים כבר בconfigure/configure private.
הcandidate config נמחק ביציאה מהמצב. לא משתמשים במצב זה בpe מכיוון שהוא מונע ממשתמשים אחרים לבצע את עבודתם.
Configure private – מספר משתמשים יכולים לערוך את ההגדרות במקביל.
המערכת תציג את השם של מי שעורך. לכל משתמש יש candidate config משלו ועורך אותו בנפרד.
במידה ויש התנגשות בעריכות המשתמשים, העריכה של הראשון שיעשה commit תישמר.
הcandidate config נמחק ביציאה מהמצב. בpe תמיד נשתמש במצב זה.
התמצאות בממשק - המשך
2

## Slide 10
התמצאות בממשק - המשך
2
כניסה לconf mode
יציאה מ conf mode
כניסה לconf private. שימו לב להודעה המתריאה ששינויים ללא commit ימחקו ביציאה
כניסה לconf exclusive. שימו לב להודעה המתריאה ששינויים ללא commit ימחקו ביציאה
גם כאן סימן שאלה יראה לנו את אפשרויות ההשלמה הזמינות

## Slide 11
התמצאות בממשק - המשך
2
Edit היא פקודת המעבר לחלק מסוים בהגדרות. ניתן לכתוב את הנתיב המלא (edit system services dhcp) למשל, או רק edit system.
סימן השאלה תקף גם לגבי תת הגדרות
היתרון כאן על פני סיסקו הוא שסימן השאלה יודע גם להציג שמות אובייקטים שאנחנו משתמשים בהם (בניגוד לסיסקו שם נוכל לראות את האובייקטים הקיימים רק באמצעות פקודת show). בדוגמה הבאה המערכת משלימה לנו שמות של בריכות dhcp שאנחנו משתמשים בהן

## Slide 12
התמצאות בממשק - המשך
2
בדוגמה הבאה ניתן לראות כיצד עוברים לחלק מסוים של ההגדרות באמצעות edit ואיך הפקודה exit (גם up,quit) מחזיר אותנו שלב אחד אחורה עד ליציאה ממצב ההגדרות
הפקודה top מחזירה אותנו לראש היררכיית ההגדרות מכל מקום שאנחנו נמצאים בו
כאן ניתן לקבל דוגמה לפעולות שאנחנו יכולים לבצע בתוך הגדרה מסוימת. יש בערך 15 פעולות אך הפעולות שנשתמש בהן לרוב הן show, set, delete, replace, activate/deactivate

## Slide 13
התמצאות בממשק - המשך
יחסיות ההגדרות
חלק מהפקודות שניתנות לביצוע והפלט שלהן יהיו רלוונטיים רק לחלק בהגדרות אשר אנחנו נמצאים בו. כך למשל, אם אבצע show | compare (מראה לי את השינויים שביצעתי בcandidate config לעומת הrunning config) בתוך חלק מסוים (במקרה הזה unit 8 familiy inet), אני אקבל תוצאה שונה מאשר אם הייתי מפעיל אותה בחלק יותר גדול בהגדרות (במקרה הזה הרמה העליונה, edit). לרוב נבצע show | compare רק ברמה העליונה על מנת שלא נפספס שינויים בהגדרות.
2
עוד דוגמה להבדל שבין show conf רגיל לshow conf יותר ספציפי

## Slide 14
rollback
בכל commit שאנחנו מבצעים, נשמר עותק של כל ההגדרות לאחר השמירה הזו, מספר העותקים משתנה מנתב לנתב, כאן ניתן לראות שיש לנו 12 עותקים לפי תאריכים, כאשר 0 הוא הrunning config הנוכחי ו-12 הוא הכי ישן. התכונה מועילה במידה ועשינו שינויים רבים בהגדרות והתחרטנו, או בביצוע troubleshooting.
בנוסף מoperational mode. ישנה הפקודה show system rollback compare ‘x’ ‘y’ שמוצגת למטה. והיא מראה לנו את ההבדלים בין שני rollbacks. כאשר המספר הראשון (3) הוא 'מ' והמספר השני (0) הוא 'עד' . כאן ניתן לראות שמ 3 עד 0 (ההגדרות הנוכחיות) נוספה הגדרה לממשק fe-0/0/6 (סימני +) במידה והוסרה הגדרה, היא תופיע עם סימן (-) לידה.
התמצאות בממשק - המשך
2

## Slide 15
J-Web
3

## Slide 16
Unit, family, l3vlan
Unit – המקבילה לsub interface של סיסקו. ההבדל הוא שבנתבי juniper אי אפשר פשוט להגדיר ip על ממשק. הממשק הפשוט (ge-0/0/1 לדוגמה) מתייחס רק למאפיינים הפיזיים של הפורט. כל ההתייחסות לתקשורת בפרוטוקולים השונים נעשית תחת הunit של הממשק. לעומת זאת, הunit ברוב הפעמים לא באמת מייצג sub interface כמו שאנחנו מכירים מסיסקו. כברירת מחדל הunit היחידי שזמין לנו לעבודה מידית בכל ממשק הוא unit0.
על מנת לעבוד עם מספרי unit נוספים נצטרך להגדיר אנקפסולציה בממשק הפיזי.
יש לשים לב שunit0 בממשק ge-0/0/1 אינו קשור בשום צורה לunit0 בממשק אחר, ge-0/0/2 למשל.
כפי ששמנו לב, juniper נחשב למדויק יותר מcisco בדרך שבה מגדירים דברים. מרכיב עיקרי בתפיסה זו הוא אופן הגדרת הממשקים שיוסבר כאן.
Family – מושג שלא קיים בסיסקו. לכל unit צריך להיות מוגדר גם family. אפשר לתאר את ההגדרה בתור קביעת הפרוטוקול של הממשק. שני הfamily שאנחנו בעיקר נעבוד איתם הם ethernet-switching (הגדרת vlan) ו- inet (הגדרת ipv4). הסוגים הנוספים שקיימים הם inet6,iso,mpls,pppoe ועוד.
Vlan – בג'וניפר הvlan מתפקד רק בתור layer 2 ובשביל לשייך לו כתובת ip כמו שאנחנו מכירים מסיסקו אנחנו נצטרך לקשר אותו אל l3-interface. ההגדרה נמצאת בראש עץ ההגדרות (configure vlans)
l3-interface - זוהי הגדרה שנמצאת בתוך (configure vlans vlan-name) והיא עושה את הקישור בין הunit שלנו בממשק הrvi (vlan) לבין הvlan-id שלנו.
Routed Vlan Interface (RVI) – זהו ממשק וירטואלי המוגדר מראש בנתב ונועד לתת לvlan שלנו תכונות l3. השם שלו הוא vlan והוא נמצא בתוך interfaces (configure interfaces vlan). צורת העבודה המקובלת היא שבעבור כל vlan l3 שיש לנו. אנחנו מגדירים unit שהמספר שלה הוא כמו הvlan-id (אפשר גם לתת לunit מספר אחר אבל זה יקשה מאוד על תחזוקה של כמה vlanים בנתב ואנחנו מאוד שונאים אנשים שעושים דברים כאלה).
בחלק מהמתגים/נתבים יש irb במקום rvi והכל פחות או יותר זהה מלבד זה שמחליפים את שם הממשק vlan בממשק בשם irb.
4

## Slide 17
דוגמה להגדרת ip על ממשק
Set interface ge-0/0/1 unit 0 family inet address 10.2.2.1/24
מה שיש פה בעצם זה בחירת ממשק, בחירת unit 0 הדיפולטיבי, שיוך הunit לipv4 באמצעות המאפיין inet ולבסוף קביעת כתובת ו- subnet.
דוגמה להגדרת vlan על ממשק (access)
Set interface ge-0/0/1 unit 0 family ethernet-switching vlan members omer
מה שיש פה בעצם זה בחירת ממשק, בחירת unit 0 הדיפולטיבי, שיוך הunit לethernet-switching (השם של הטכנולוגיה שvlan שייך אליה) ולבסוף הוספת הvlan ע"י שימוש בשם שלו (אפשר גם בvlan-id)
דוגמה להגדרת vlan על ממשק (trunk)
Set interface ge-0/0/1 unit 0 family ethernet-switching port mode trunk vlan members omer, dudu, 9-12
ישנה הגדרה של של תיוג ולאחר מכן אותו דבר כמו בaccess רק שכעת ניתן להוסיף מספר vlanים. בjuniper לא צריך להגיד משהו כמו
Encapsulation dot1q של סיסקו מכיוון שזו שיטת האנקפסולציה ברירת המחדל בjuniper.
(ישנה גם אופציה לתיוג כפול כמו שאנחנו עושים בבזק והיא נקראת flexible-vlan-tagging אך לא משתמשים בה בנתב עצמו)
הגדרת native vlan
Set interface ge-0/0/1 unit 0 family ethernet-switching native-vlan-id 1
יצירת vlan
Edit vlans
Set dudu vlan-id 8
יצירת unit מתאים לממשק הirv שלנו
Edit interfaces vlan
Set unit 8 family inet address 10.0.8.1/24
קישור הunit של הirv אל הvlan
Edit vlans dudu
Set l3-interface vlan.8
ה8 הוא המספר של הunit באובייקט הirv. אין קשר לvlan-id אך המוסכמה היא להשתמש באותו המספר

## Slide 19
הגדרת dhcp
5